Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств……………………………………………

1.1. Область применения………………………………………………………………………..................

1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ ……………………………………………..

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ …………………………………

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности ………………………………………………

2.1 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий ………………

2.2 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием портфолио ………………………

2.3 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме защиты курсового проекта (работы)……….

3. Контроль приобретения практического опыта ………………………………………………

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний ………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному модулю

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1 Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности среднего профессионального образования  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки)  в составе укрупнённой группы направлений подготовки и специальностей профессионального образования  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1.1.1 Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. |
| ПК 1.2 | Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. |
| ПК 1.3 | Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

    - Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК)

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | Средства проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. | -Выполнение анализа состояния планирования постановки автомобилей на ТО и ремонт в организации. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. - МДК.01.02. №1-26 по теме 1.3. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5. - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.4 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
|  | -Выполнение визуального осмотра транспортных средств. -Проверка действия тормозной системы и рулевого управления транспортных средств. |  |
|  | -Выполнение проекта по рациональному режиму работы: специализации труда, сменности. |  |
|  | -Организация рабочего места. -Размещение инструментов и приспособлений. |  |
|  | - Выполнение задания по диагностике двигателя. - Выполнение задания по диагностике рулевого управления. - Выполнение задания по диагностике тормозной системы. - Выполнение задания по диагностике ходовой части автотранспорта. |  |
|  | Выполнение задания на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1. |  |
|  | Выполнение задания на рабочих местах на посту технического обслуживания № 2. |  |
|  | Выполнение задания на посту текущего ремонта автомобилей. |  |
|  | Выполнение задания на рабочих местах производственных отделений и участков. |  |
|  | -Подготовка заключения о состоянии охраны труда на рабочих местах производственного участка. |  |
| ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. | Подготовка заключения по техническому контролю при техническом обслуживании в процессе хранения автотранспортных средств. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01.№1-6 по темам: 2.1,2.2,2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
|  | Выполнение операций по подготовке автомобиля к хранению. |  |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю состояния при хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств. |  |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю при выполнении работ по ТО автотранспортных средств. |  |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств. |  |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств. |  |
|  | - Подготовка предложений по методам контроля качества выполнения работ по ТО автотранспортных средств на производственном участке. |  |
|  | - Разработка предложений по методам контроля качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств на производственном участке. |  |
|  | Разработка предложений по методам контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств на производственном участке. |  |
|  | Выполнение задания по организации мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при хранении автотранспортных средств. |  |
|  | Выполненное задание по организации мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при эксплуатации автотранспортных средств. |  |
|  | Выполненное задание по организации мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при ТО автотранспортных средств. |  |
|  | Выполнение задания по организации мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при ремонте автотранспортных средств. |  |
|  | Подготовка заключения по техническому состоянию автотранспортных средств на производственном участке. |  |
|  | Подготовка заключения по эффективности инструментального контроля технического состояния автотранспортных средств при эксплуатации. |  |
|  | Оформленная техническая и отчетная документация. |  |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю при техническом обслуживании в процессе хранения автотранспортных средств. |  |
| ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. | Выполнение задания по определению дефектов узлов и деталей. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: -МДК.01.02.задание № 28 -Отчет по производственной практике: - задание № 27-34 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
|  | Выполнение задания по выбору ремонтных материалов. |  |
|  | Выполнение задания по выбору рационального способа технологии восстановления узлов и деталей. |  |
|  | Выполнение задания по проектированию рабочих мест и организации труда ремонтных рабочих. |  |
|  | Выполнение задания по разработке технологического процесса ремонта деталей и узлов автотранспортных средств. |  |
|  | Выполнение задания по разработке профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов автотранспортных средств. |  |
|  | Оформление технической и отчетной документации производственных участков согласно нормативной документации. |  |
|  | Подготовка заключения по экономической эффективности авторемонтного производства. |  |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии. Проявление инициативы в аудиторной и самостоятельной работе, во время прохождения практики. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Систематическое планирование собственной учебной деятельности и действие в соответствии с планом. Структурирование объема работы и выделение приоритетов. Определение методов и способов выполнения заданий. Осуществление самоконтроля в процессе выполнения работы и ее результатов. Анализ результативности использованных методов и способов выполнения заданий. Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной работы. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Признание наличия проблемы и адекватная реакция на нее. Выстраивание вариантов альтернативных действий в случае возникновения нестандартных ситуаций. Оценка ресурсов, необходимых для выполнения заданий. Расчет возможных рисков и определение методов и способов их снижения при выполнении профессиональных задач. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Нахождение и использование разнообразных источников информации. Определение типа и формы необходимой информации. Получение нужной информации и сохранение ее в удобном для работы формате. Определение степени достоверности и актуальности информации. Извлечение ключевых фрагментов и основного содержание из всего массива информации. Упрощение подачи информации для ясности понимания и представления. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Применение специализированного программного обеспечения для сбора, хранения и обработки информации. Интерпретация интерфейса специализированного программного обеспечения и нахождение контекстной помощи. Использование автоматизированных систем делопроизводства. Применение методов и средств защиты информации. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Положительная оценка вклада членов команды в общекомандную работу. Передача информации, идей и опыта членам команды. Использование знания сильных сторон, интересов и качеств, которые необходимо развивать у членов команды, для определения персональных задач в общекомандной работе. Формирование понимания членами команды личной и коллективной ответственности. Регулярное представление обратной связь членам команды. Демонстрация навыков эффективного общения. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Постановка целей при выполнении групповых заданий. Установление критериев успеха и оценки деятельности. Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям. Обеспечение выполнения поставленных задач. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
|  | Демонстрация способности контролировать и корректировать работу коллектива. Демонстрация самостоятельности в принятии ответственных решений. Демонстрация ответственности за принятие решений на себя, если необходимо продвинуть дело вперед. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Способность к организации и планированию самостоятельных занятий и домашней работы при изучении профессионального модуля. Эффективный поиск возможностей развития профессиональных навыков при освоении модуля. Разработка, регулярный анализ и совершенствование плана личностного развития и повышения квалификации. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Демонстрация легкости освоения новых программных средств, обеспечивающих учет, составление и передачу отчетности. Отслеживание и использование изменений законодательной и нормативно-справочной базы. Проявление готовности к освоению новых технологий в профессиональной деятельности. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Выполнение профессиональных задач во время исполнения воинской обязанности | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |

1.1.2 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта:

| Иметь практический опыт | Виды работ на учебной практике и требования к их выполнению |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля | Выполнение разборки и сборки бензинового двигателя грузового автомобиля |
|  | Выполнение разборки и сборки бензинового двигателя легкового автомобиля |
|  | Выполнение разборки и сборки дизельного двигателя грузового автомобиля |
|  | Выполнение разборки и сборки приборов системы питания бензинового двигателя. |
|  | Выполнение разборки и сборки приборов системы питания дизельного двигателя. |
|  | Выполнение разборки и сборки источников и потребителей электрического тока. |
|  | Выполнение разборки и сборки сцепления грузового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки сцепления легкового автомобиля . |
|  | Выполнение разборки и сборки карданной передачи грузового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки карданной передачи легкового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки коробки передач грузового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки коробки передач легкового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки раздаточной коробки грузового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки раздаточной коробки легкового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки ведущих мостов грузового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки ведущих мостов легкового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки передних мостов грузового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки передних мостов легкового автомобиля. |
|  | Выполнение разборки и сборки рулевых механизмов. |
|  | Выполнение разборки и сборки рулевых приводов. |
|  | Выполнение разборки и сборки приборов и механизмов тормозной системы с пневмоприводом. |
|  | Выполнение разборки и сборки приборов и механизмов тормозной системы с гидроприводом. |
| - технического контроля эксплуатируемого транспорта | Выполнение технического контроля автомобиля перед выездом на линию. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта бензинового двигателя. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта дизельного двигателя. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта системы питания автомобиля. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта электрооборудования. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта сцепления, коробки передач, карданной передачи. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта ведущих мостов. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта переднего моста и рулевого управления. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта тормозной системы. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта ходовой части. |
|  | Выполнение технического контроля ТО и ремонта кабины, платформы и оперения. |
| - осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей | Выполнение общего осмотра и технического контроля автомобиля перед выездом на линию. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта бензинового двигателя. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта дизельного двигателя. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта системы питания автомобиля. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта электрооборудования. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта сцепления, коробки передач, карданной передачи. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта ведущих мостов. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта переднего моста и рулевого управления. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта тормозной системы. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта ходовой части. |
|  | Выполнение технического обслуживания и ремонта кабины, платформы и оперения. |

1.1.2 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта:

| Иметь практический опыт | Виды работ на производственной практике и требования к их выполнению |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля | Выполнение задания на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1. |
|  | Выполнение задания на рабочих местах на посту технического обслуживания № 2. |
|  | Выполнение задания на посту текущего ремонта автомобилей. |
|  | Выполнение задания на рабочих местах производственных отделений и участков. |
|  | - Выполнение задания по диагностике двигателя. - Выполнение задания по диагностике рулевого управления. - Выполнение задания по диагностике тормозной системы. - Выполнение задания по диагностике ходовой части автотранспорта. |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю при техническом обслуживании в процессе хранения автотранспортных средств. |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю состояния при хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств. |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю при выполнении работ по ТО автотранспортных средств. |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств. |
|  | Подготовка заключения по техническому контролю качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств. |
|  | - Подготовка предложений по методам контроля качества выполнения работ по ТО автотранспортных средств на производственном участке. |
|  | - Разработка предложений по методам контроля качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств на производственном участке. |
|  | Разработка предложений по методам контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств на производственном участке. |
|  | Подготовка заключения по техническому состоянию автотранспортных средств на производственном участке. |
|  | Подготовка заключения по эффективности инструментального контроля технического состояния автотранспортных средств при эксплуатации. |
|  | Оформленная техническая и отчетная документация. |
| - осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей | -Выполнение анализа состояния планирования постановки автомобилей на ТО и ремонт в организации. |
|  | -Выполнение визуального осмотра транспортных средств. -Проверка действия тормозной системы и рулевого управления транспортных средств. |
|  | -Организация рабочего места. -Размещение инструментов и приспособлений. |
|  | - Выполнение задания по диагностике двигателя. - Выполнение задания по диагностике рулевого управления. - Выполнение задания по диагностике тормозной системы. - Выполнение задания по диагностике ходовой части автотранспорта. |
|  | Выполнение задания на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1. |
|  | Выполнение задания на рабочих местах на посту технического обслуживания № 2. |
|  | Выполнение задания на посту текущего ремонта автомобилей. |
|  | Выполнение задания на рабочих местах производственных отделений и участков. |

1.1.3 Освоение умений и усвоение знаний:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Умения: - разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта; | Определение дефектов узлов и деталей. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. - МДК.01.02. №1-26 по теме 1.3. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5. - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.4 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
|  | Выбор ремонтных материалов. |  |
|  | Выбор рационального способа технологии восстановления узлов и деталей. |  |
|  | Проектирование рабочих мест и организации труда ремонтных рабочих. |  |
|  | Разработка технологического процесса ремонта деталей и узлов автотранспортных средств. |  |
|  | Разработка профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов автотранспортных средств. |  |
|  | Оформление технической и отчетной документации производственных участков. |  |
|  | Определение технического состояния и неисправностей автотранспорта. |  |
|  | Выбор рационального режима работ по ТО и ремонту. |  |
|  | Подготовка рабочего места по проведению ТО и ремонта автотранспорта. |  |
|  | Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ежедневного обслуживания. |  |
|  | Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1. |  |
|  | Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 2. |  |
|  | Работа на посту текущего ремонта автомобилей. |  |
|  | Работа на рабочих местах производственных отделений и участков. |  |
| - осуществлять технический контроль автотранспорта; | Технический контроль технического обслуживания в процессе хранения автотранспортных средств. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01.№1-6 по темам: 2.1,2.2,2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
|  | Контроль технического состояния при хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств. |  |
|  | Технический контроль качества при выполнении работ по ТО автотранспортных средств. |  |
|  | Технический контроль качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств. |  |
|  | Технический контроль качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств. |  |
|  | Выбор методов контроля качества при выполнении работ по ТО автотранспортных средств. |  |
|  | Выбор методов контроля качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств. |  |
|  | Выбор методов контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств. |  |
|  | Анализ технического состояния автотранспортных средств. |  |
|  | Анализ эффективности инструментального контроля технического состояния автотранспортных средств при эксплуатации. |  |
|  | Оформление технической и отчетной документации. |  |
| - оценивать эффективность производственной деятельности; | Анализ эффективности авторемонтного производства. | Промежуточный контроль: - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: -МДК.01.02.задание № 28 -Отчет по производственной практике: - задание № 34 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; | Нахождение и использование разнообразных источников информации. Грамотное определение типа и формы необходимой информации. Получение нужной информации и сохранение ее в удобном для работы формате. Определение степени достоверности и актуальности информации. Извлечение ключевых фрагментов и основного содержание из всего массива информации. Упрощение подачи информации для ясности понимания и представления. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5. - МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5. - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6 - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7. Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК.01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-26 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: - Квалификационный экзамен Вариант 1-30; -Выпускная квалификационная работа |
| - анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; | Анализ и оценка состояния охраны труда на производственном участке. | Текущий контроль: - проверка отчёта по практическим работам: -МДК.01.01. № 1-25 по темам 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. - МДК.01.02. №1-26 по теме 1.3. - проверка отчёта по лабораторным работам: - МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4. проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: - МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5. - МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.4 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| Знания: |  |  |
| - устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; |  | Текущий контроль: МДК.01.01 -Тестирование по темам: 1.1-1.5 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - базовые схемы включения элементов электрооборудования; |  | Текущий контроль: МДК.01.01 -Тестирование по теме 1.5 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; |  | Текущий контроль: МДК.01.01 -Тестирование по темам: 2.1-2.5 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - правила оформления технической и отчетной документации; |  | Текущий контроль: МДК.01.02 -Тестирование по темам: 1.7; 2.5-2.7 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; |  | Текущий контроль: МДК.01.01 -Тестирование по темам: 1.6-1.7 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; |  | Текущий контроль: МДК.01.02 -Тестирование по темам: 1.5 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - основные положения действующей нормативной документации; |  | Текущий контроль: МДК.01.01 -Тестирование по темам: 2.1-2.6 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - основы организации деятельности предприятия и управление им; |  | Текущий контроль: МДК.01.02 -Тестирование по темам: 1.5-1.7 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |
| - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. |  | Текущий контроль: МДК.01.01 -Тестирование по темам: 2.6 Промежуточный контроль: - Зачёт по МДК 01.01(4сем.) - Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.) - Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.) - Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.) Курсовая работа. Экспертиза выполнения курсовой работы. - Отчёт по учебной практике: - МДК.01.01.задание № 1-23; -МДК.01.02.задание №1-12 -Дифференцированный зачет по учебной практике: -МДК.01.01.задание № 1-30; -МДК.01.02.задание № 1-30 -Отчет по производственной практике: - задание № 1-10 -Дифференцированный зачет по производственной практике: -задания 1-30 Итоговый контроль: -Экзамен квалификационный: вариант 1-30; Выпускная квалификационная работа |

## 1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ

### 1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК.01.01. Устройство автомобилей. | -,-,-,З,Э,Э(к) |
| МДК.01.02.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | -,-,-,-,Э,Э(к),Э |
| УП (МДК.01.01.) | Дифференцированный зачет |
| УП (МДК.01.02.) | Дифференцированный зачет |
| ПП | Дифференцированный зачет |
| ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | Экзамен (квалификационный) |

### 1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ

Текущий контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется во время   проверки выполнения заданий самостоятельной внеаудиторной работы; во время выполнения  аудиторных лабораторно-практических заданий.

Результаты защиты отчетов и выполненных заданий могут оцениваться словом «зачет» или отметкой по 5-ти бальной шкале.

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении экзамена (дифференцированного зачета) по междисциплинарному курсу (МДК) и дифференцированных зачетов по учебной и производственной практике.

Предметом оценки освоения междисциплинарного курса (МДК) являются умения и знания. Экзамен (дифференцированный зачет) проводится по вариантам с теоретическими вопросами и практической частью. Условием допуска к экзамену (дифференцированному зачету) является положительная текущая аттестация по всем практическим  и лабораторным работам междисциплинарного курса (МДК), ключевым теоретическим вопросам междисциплинарного курса (проверка выполняется текущим контролем).

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающихся  оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Предметом оценки учебной и производственной практик является оценка профессиональных и общих компетенций (приобретение практического опыта и умений).

## Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе аттестационного листа обучающегося (характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента) с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики).

## Уровень подготовки обучающихся  на учебной и производственной практиках оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Учебная практика проводится в мастерских учебного заведения в соответствии с программой практики по подгруппам или при необходимости в профильных организациях района. Для получения зачета по учебной практике необходимо  выполнить все задания, оформить отчет и выполнить задания дифференцированного зачета.

Производственная практика проходит в профильных организациях района и области. Во время производственной практики студенты выполняют работы в соответствии с программой практики, собирают фактический материал для отчета. Для получения зачета по производственной практике необходимо представить отчет в соответствии с программой практики, отзыв о прохождении практики в организации, защитить отчет по практике и выполнить задания дифференцированного зачета.

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности профессионального модуля осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по междисциплинарному курсу (МДК) и по всем разделам учебной  и производственной практики.

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения комплексных практических заданий (практических ситуаций) имитирующих работу специалиста. Комплект  экзаменационного материала содержит 30 билетов. Время выполнения задания 2 академических часа. Экзамен проводится в четыре потока. При выполнении задания можно использовать необходимые инструменты и оборудование, ПК, справочную систему «Гарант» или «Консультант +». При выполнении практического задания на квалификационном экзамене студентам засчитываются задания, которые были выполнены и оценены на практических работах, дифференцированный зачет по учебной практике, дифференцированный зачет по производственной практике.

Условием положительной аттестации «вид профессиональной деятельности освоен» на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям и положительная оценка всех общих компетенций.

При наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Критерии оценки профессиональных компетенций по профессиональному модулю.

Для принятия положительного заключения по освоению профессионального модуля в целом экзаменующийся должен набрать установленное минимальное количество баллов по каждой профессиональной компетенции.

В случае если экзаменующийся набирает меньше установленного минимального количества баллов по каждой профессиональной компетенции, профессиональный модуль считается не освоенным.

Для принятия решения об освоении вида профессиональной деятельности/профессионального модуля обучающийся должен набрать необходимое количество баллов, что составит более 70% от максимально возможного количества баллов.

Оценочная шкала по профессиональному модулю

| Процент выполнения задания | ≥ 70% | < 70% |
| --- | --- | --- |
| Оценка | ПМ. освоен | ПМ. не освоен |

Уровень подготовки обучающихся  по профессиональному модулю оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Шкала перевода в 5-и балльную систему

| Результат квалификационного экзамена, в % | Результат квалификационного экзамена, в баллах |
| --- | --- |
| до 69 % | 2 (неудовлетворительно) |
| от 70 % до 79 % | 3 (удовлетворительно) |
| от 80 % до 89% | 4 (хорошо) |
| 90 % и выше | 5 (отлично) |

# 2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

## 2.1 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся, вариантов 30  и пакет экзаменатора (эксперта).

Оцениваемые компетенции:

| ПК1.1 | Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. |
| ПК 1.3 | Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

## 2.1 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

количество вариантов 35

Оцениваемые компетенции:

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Условия выполнения задания:

Задания квалификационного экзамена по ПМ.01 будут выполняться в учебном кабинете и лаборатории.

Оборудование: рабочее место в учебной лаборатории для выполнения разборо-сборочных работ, работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Задания будут выполняться в условиях максимально приближённых к реальным профессиональной деятельности.

Вариант № 1

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма.

2. Виды и режимы технического обслуживания автомобилей.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести дефектацию коренных шеек коленчатого вала и определить ремонтный размер.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- определите величину износа каждой коренной шейки коленчатого вала;

- определите максимальное значение износа;

- установите ремонтный размер для обработки коренных шеек.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: коленчатый вал, микрометр, справочный материал для определения ремонтного размера.

Вариант № 2

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Продольная устойчивость автомобиля по опрокидыванию на подъеме и спуске.

2. Виды и организация ремонта автомобилей.

Часть 2. Практическое задание:

Проверить  и  отрегулировать тепловые зазоры  клапанов механизма газораспределения двигателя.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- установить в верхнюю мёртвую точку поршень первого цилиндра;

- проверить  и  отрегулировать тепловые зазоры  клапанов механизма газораспределения двигателя согласно порядка работы цилиндров двигателя.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: набор щупов, набор инстументов.

Вариант № 3

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Эксплуатационные требования предъявляемые к пластичным смазкам.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание аккумуляторных батарей.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести комплектование поршневых колец.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- осмотрите поршневые кольца;

- измерьте микрометром высоту поршневых колец;

- проверьте плотность прилегания колец к стенкам цилиндров;

- прокатайте поршневое кольцо по канавке поршня;

- измерьте щупом величину зазора в поршневом кольце, установленном в цилиндре.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: микрометр, набор щупов, справочный материал.

Вариант № 4

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Колеса легковых и грузовых автомобилей. Обозначение и маркировка шин.

2. Восстановление деталей способом пластического деформирования.

Часть 2. Практическое задание:

Прослушивание двигателя и проверка работы его систем по встроенным приборам.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- запустите двигатель;

- прослушайте стетоскопом необходимые зоны двигателя на различных режимах его работы.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: стетоскоп.

Вариант № 5

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Бензины и требования предъявляемые к ним.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание смазочной системы.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести замену тормозных колодок.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- произведите частичную разборку колёсного тормозного механизма;

- определите степень износа тормозных накладок;

- произведите замену тормозных колодок;

- произведите сборку колёсного тормозного механизма с последующей регулировкой.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: инструмент для разборо-сборочных работ.

Вариант № 6

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Силы, действующие на автомобиль при его движении.

2. Ремонт узлов и приборов системы охлаждения.

Часть 2. Практическое задание:

Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- снимите крышку клапанного механизма;

- проверьте подтяжку креплений головки блока цилиндров и при необходимости подтяните;

- установите крышку клапанного механизма на место.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: динамометрический ключ, инструмент для разборо-сборочных работ.

Вариант № 7

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Дизельные топлива и требования предъявляемые к ним.

2. Проверка и регулировка углов развала колес и наклона шкворня.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести замену возвратных пружин клапанного механизма двигателя.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- произведите частичную разборку клапанного механизма двигателя;

- установить в верхнюю мёртвую точку поршень первого цилиндра;

- произведите замену пружины клапанного механизма при помощи рассухаривателя;

- произведите сборку клапанного механизма двигателя.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: рассухаривателя, инструмент для разборо-сборочных работ.

Вариант № 8

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Объяснить работу рабочей тормозной системы с гидравлическим приводом.

2. Основы сборки и испытания двигателей.

Часть 2. Практическое задание:

Провести работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- произведите наружную очистку  аккумуляторной батареи;

- проверьте уровень и плотность электролита при помощи приборов;

- проверьте степень заряженности аккумуляторной батареи при помощи нагрузочной вилки.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: аккумуляторных батарей, ареометр, нагрузочная вилка, ветошь.

Вариант № 9

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Охлаждающие жидкости и требования предъявляемые к ним.

2. Работы, выполняемые при техническом обслуживании сцепления.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести дефектацию опорных шеек распределительного вала и определить ремонтный размер.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- определите величину износа каждой опорной шейки коленчатого вала;

- определите максимальное значение износа;

- установите ремонтный размер для обработки опорных шеек.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: распределительный вал, микрометр, справочный материал для определения ремонтного размера.

Вариант № 10

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство и работа аккумуляторной батареи.

2. Сущность процесса дефектации и сортировки деталей.

Часть 2. Практическое задание:

Проверить состояние и отрегулировать натяжение ремней привода.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- проверьте натяжение приводных ремней при помощи прибора;

- при необходимости выполните натяжение приводных ремней.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: прибор для проверки натяжения ремней, инструмент для разборо-сборочных работ.

Вариант № 11

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство и работа газораспределительного механизма.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание коробки передач.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести дефектацию нижней и верхней головок шатуна.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- определите состояние шатуна;

- определите величину износа верхней и нижней головок шатуна.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: шатун, индикаторный нутромер, динамометрический ключ.

Вариант № 12

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Маркировка и свойства трансмиссионных масел.

2. Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести регулировку подшипников ступиц колёс.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- вывесите колесо автомобиля;

- выполните регулировку зазора в подшипниках ступицы колёса;

- опустите колесо.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: домкрат, инструмент для разборо-сборочных работ, динамометрический ключ.

Вариант № 13

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Объяснить работу секции топливного насоса высокого давления.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание системы зажигания.

Часть 2. Практическое задание:

Определить изгиб распределительного вала двигателя.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- установите распределительный вал на призмы;

- при помощи индикатора определите максимальное биение вала;

- рассчитайте величину прогиба вала.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: распределительный вал, призмы, индикатор часового типа, стойка.

Вариант № 14

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Контрольно-измерительный приборы, устанавливаемые на автомобиле, их назначение и работа.

2. Прием автомобилей и агрегатов в ремонт.

Часть 2. Практическое задание:

Проверка и регулировка форсунки при помощи прибора.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- установите форсунку на прибор;

- проверьте форсунку на качество распыливания топлива, герметичность и давление начала впрыска;

- по результатам измеренных параметров определите работоспособность форсунки.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: прибор для проверки форсунок, набор ключей, микрометр, комплект форсунок.

Вариант № 15

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Резиновый, уплотнительный и обивочный материалы.

2. Работы, проводимые при техническом обслуживании системы питания дизельного двигателя.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести комплектование деталей по массе.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- произведите подборку поршней по массе;

- при необходимости произведите подгонку, путём снятия части металла с приливов бобышек шабером;

- произведите подборку шатунов по массе;

- при необходимости произведите подгонку, путём снятия части металла с верхней и нижней головок шатуна.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: комплект поршней и шатунов, электронные весы, шабер.

Вариант № 16

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство и работа системы охлаждения двигателя.

2. Восстановление деталей сваркой и наплавкой.

Часть 2. Практическое задание:

Удалить воздух из рабочей тормозной системы с гидравлическим приводом.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- выполните удаление воздуха из рабочей тормозной системы согласно схемы.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: набор ключей, ёмкость для жидкости, шланг.

Вариант № 17

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Объяснить принцип действия пятиступенчатой коробки переключения передач.

2. Организация технического обслуживания автомобиля.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести монтаж-демонтаж колес на стенде.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- произведите демонтаж колеса на стенде;

- выполните замену камеры;

- произведите монтаж колеса на стенде.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: шиномонтажный стенд, колесо, камера.

Вариант № 18

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Лакокрасочные и защитные материалы.

2. Ремонт деталей класса «корпусные детали».

Часть 2. Практическое задание:

Проверить и отрегулировать зазор между электродами искровых свечей.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- проверьте зазор между электродами искровых свечей при помощи круглого щупа;

- при необходимости отрегулируйте зазор между электродами искровых свечей при помощи специального ключа.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: комплект искровых свечей, набор круглых щупов, ключ для регулировки зазора между электродами искровых свечей.

Вариант № 19

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство и работа генератора.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание системы охлаждения.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести дефектацию гильз цилиндров и определить ремонтный размер.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- настройте индикаторный нутромер по микрометру;

- измерьте диаметр гильзы цилиндра при помощи индикаторного нутромера в трёх поясах измерения;

- определите величину износа гильза цилиндров;

- определите ближайший ремонтный размер.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: гильза цилиндров, микрометр, индикаторный нутромер, штангенциркуль, масштабная линейка.

Вариант № 20

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство и работа смазочной системы двигателя.

2. Мойка и очистка объектов ремонта.

Часть 2. Практическое задание:

Диагностирование цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов по величине компрессии.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- прогрейте двигатель;

- определите величину компрессии в каждом цилиндре при помощи компрессометра;

- сравните полученные значения с табличными данными и сделайте выводы.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: компрессометр.

Вариант № 21

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Масла для двигателей и требования предъявляемые к ним.

2. Основные неисправности и диагностирование агрегатов трансмиссии.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести дефектацию шатунных шеек коленчатого вала и определить ремонтный размер.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- определите величину износа каждой шатунной шейки коленчатого вала;

- определите максимальное значение износа;

- установите ремонтный размер для обработки шатунных шеек.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: коленчатый вал, микрометр, справочный материал для определения ремонтного размера.

Вариант № 22

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство, работа и типы подвесок автомобилей.

2. Ремонт узлов и приборов смазочной системы.

Часть 2. Практическое задание:

Проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- проверьте свободный ход педали сцепления и сравните измеренную величину с нормативной;

- при необходимости проведите регулировку;

- запустите двигатель и проверьте правильность работы сцепления.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: линейка, инструмент для разборо-сборочных работ, справочный материал.

Вариант № 23

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Устройство и работа фар и их краткая характеристика.

2. Определение и устранение причин препятствующих пуску двигателя в системе зажигания.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести замену крестовины карданной передачи.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- снимите карданную передачу с автомобиля;

- произведите замену крестовины карданного шарнира;

- установите карданную передачу на автомобиль.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: карданная передача, инструмент для разборо-сборочных работ.

Вариант № 24

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Проходимость автомобиля.

2. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести балансировку колеса на стенде.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- установите колесо на стенд;

- проверьте балансировку колеса, при необходимости устраните дисбаланс при помощи грузиков;

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: балансировочный стенд, набор грузиков, приспособление для установки и снятия грузиков.

Вариант № 25

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Устройство рулевого привода при различных типах подвесок. Схема поворота автомобиля.

2. Работы, выполняемые при техническом обслуживании ходовой части.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести замену диафрагмы топливоподкачивающего насоса.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- снимите топливоподкачивающий насос с двигателя;

- произведите замену диафрагмы топливоподкачивающего насоса;

- установите топливоподкачивающий насос на двигатель.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: топливоподкачивающий насос, инструмент для разборо-сборочных работ.

Вариант № 26

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма.

2. Схема технологического процесса капитального ремонта автомобиля.

Часть 2. Практическое задание:

Проверить величину свободного хода рулевого колеса.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- поставьте передние колёса в положение движения по прямой;

- закрепите прибор на ободе рулевого колеса;

- рукояткой динамометра проверните рулевое колесо сначала в одну сторону, потом в другую, с необходимым усилием;

- запишите показания, зафиксированные указателем, и сверьте их с нормативными.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: люфтомер, динамометр, справочные материалы.

Вариант № 27

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Способы получения нефтепродуктов.

2. Основные неисправности и диагностирование тормозной системы.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести дефектацию зубчатых колёс.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- осмотрите зубчатое колесо и установите наличие выбраковочных признаков – обломов зубьев или выкрашивания их рабочих поверхностей;

- определите высоту головки зуба до хорды начальной окружности;

- при помощи штангензубомера определите толщину зуба;

- замерьте толщину ещё двух зубьев, расположенных под углом 120˚ к первому;

- рассчитайте величину износа зуба.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: зубчатое колесо, штангензубомер, справочные материалы.

Вариант № 28

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство и работа дифференциала.

2. Технологический процесс разборки автомобилей.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести контрольный осмотр автомобиля перед выходом из парка.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- провести операции согласно перечня работ при ежедневном техническом обслуживании.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: манометр.

Вариант № 29

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Назначение, устройство и работа стартера.

2. Ремонт узлов и приборов системы питания двигателя.

Часть 2. Практическое задание:

Проверить работу фильтра центробежной очистки масла и произвести его очистку.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- запустите двигатель и прогрейте его;

- доведите частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин;

- определите продолжительность вращения ротора центрифуги после остановки коленчатого вала двигателя;

- если данное время менее 2,5 минут, проведите очистку центробежного фильтра очистки масла.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: секундомер, дизельное топливо, ветошь.

Вариант № 30

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Угол опережения зажигания, режимы его регулирования.

2. Назначение и сущность комплектования деталей.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести смену масла в картере двигателя.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- запустите двигатель и прогрейте его;

- проведите замену масла и фильтра (фильтрующего элемента).

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: ёмкость для слива масла.

Вариант № 31

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Схема включения элементов электрооборудования.

2. Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.

Часть 2. Практическое задание:

Разработать технологический процесс ремонта деталей.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- выявите дефект детали;

- определите способ ремонта детали;

- разработайте технологический процесс восстановления детали.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: инструмент и оборудование для определения дефекта детали, технологические карты, справочный материал.

Вариант № 32

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Тормозная динамичность автомобиля.

2. Формы и методы организации и управления производством.

Часть 2. Практическое задание:

Оценить эффективность производственной деятельности предприятия через показатель рентабельности.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- определите себестоимость по видам услуг;

- вычислите прибыль по видам услуг;

- определите рентабельность производственной деятельности предприятия.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: справочные материалы.

Вариант № 33

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Устройство и работа приборов системы зажигания. Цепи низкого и высокого напряжения.

2. Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Часть 2. Практическое задание:

Рассчитать нормы времени на станочные и ремонтные работы.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- произведите расчет норм времени на станочные и ремонтные работы согласно исходных данных.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: справочный материал.

Вариант № 34

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Альтернативные виды топлива.

2. Классификация и основные характеристики автомобильного транспорта.

Часть 2. Практическое задание:

Оценить состояние охраны труда на заданном объекте.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- произведите анализ показателей состояния охраны труда на заданном объекте;

- по результатам анализа показателей оцените состояние охраны труда на заданном объекте.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: справочный материал.

Вариант № 35

Часть 1. Ответить на вопросы:

1. Энергетические и экономические показатели двигателей внутреннего сгорания.

2. Техника безопасности при работе с эксплуатационными материалами. Охрана окружающей среды.

Часть 2. Практическое задание:

Произвести замену ведомого диска механизма сцепления.

Инструкция

Последовательность и условия выполнения задания:

1. Устно ответьте на первые два вопроса.

2. Выполните практическое задание:

- снять механизм сцепления с автомобиля;

- провести замену ведомого диска механизма сцепления;

- установить механизм сцепления на автомобиль;

- отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

3. Вы можете воспользоваться: плакатами, необходимым инструментом и оборудованием, справочной литературой.

4. Максимальное время выполнения задания – 90 минут.

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: инструмент для разборо-сборочных работ, линейка.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

| Номер и краткое содержание задания | Оцени-ваемые компе-тенции | Показатели оценки результата (требования к выполнению задания) | Нормативный документ | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произвести дефектацию коренных шеек коленчатого вала и определить ремонтный размер. | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность определения величины износа каждой коренной шейки коленчатого вала | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность использования инструмента |  | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора ремонтного размера для обработки коренных шеек | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов механизма газораспределе-ния двигателя. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность регулировки тепловых зазоров клапанного механизма | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести комплектование поршневых колец. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность измерения микрометром высоты поршневых колец | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проверки плотности прилегания колец к стенкам цилиндров | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность измерения щупом величины зазора в поршневом кольце, установленном в цилиндре | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Прослушивание двигателя и проверка работы его систем по встроенным приборам. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность прослушивания стетоскопом необходимых зон двигателя на различных режимах его работы | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность выявления стуков в характерных зонах двигателя | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести замену тормозных колодок. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения частичной разборки колёсного тормозного механизма | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность определения величины износа тормозных накладок | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения замены тормозных колодок | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения сборки колёсного тормозного механизма с последующей регулировкой | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность регулировки колёсного тормозного механизма | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность подтяжки креплений головки блока цилиндров |  |  |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести замену возвратных пружин клапанного механизма двигателя. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения частичной разборки клапанного механизма двигателя | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения замены пружины клапанного механизма при помощи рассухаривателя | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения частичной сборки клапанного механизма двигателя | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Провести работы по техническому обслуживанию аккумулятор-ных батарей. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность проверки уровня и плотности электролита при помощи приборов | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность проверки степени заряженности аккумуляторной батареи при помощи нагрузочной вилки | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести дефектацию опорных шеек распределитель-ного вала и определить ремонтный размер. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность определения величины износа каждой опорной шейки распределительного вала | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность использования инструмента |  | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора ремонтного размера для обработки опорных шеек | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Проверить состояние и отрегулировать натяжение ремней привода. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проверки натяжения приводных ремней при помощи прибора | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность натяжения приводных ремней при помощи прибора | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести дефектацию нижней и верхней головок шатуна. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность определения величины износа верхней и нижней головок шатуна | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести регулировку подшипников ступиц колёс. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность выполнения регулировки зазора в подшипниках ступицы колёса | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Определить изгиб распредели-тельного вала двигателя. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность определения при помощи индикатора максимального биения вала | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность расчёта величины прогиба вала | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Проверка и регулировка форсунки при помощи прибора. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проверки форсунки на качество распыливания топлива, герметичность и давление начала впрыска | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность определения работоспособности форсунки | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести комплектование деталей по массе. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность подборки поршней и шатунов по массе | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность подгонки поршней и шатунов по массе | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Удалить воздух из рабочей тормозной системы с гидравлическим приводом. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность удаления воздуха из рабочей тормозной системы согласно схемы | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести монтаж-демонтаж колес на стенде. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения демонтажа колеса на стенде | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность замены камеры | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения монтажа колеса на стенде | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Проверить и отрегулировать зазор между электродами искровых свечей. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проверки зазора между электродами искровых свечей | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность регулировки зазора между электродами искровых свечей | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести дефектацию гильз цилиндров и определить ремонтный размер. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность настройки индикаторного нутромера по микрометру | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность измерения диаметра гильзы цилиндра | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность определения величины износа гильзы цилиндров | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность определения ближайшего ремонтного размера | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Диагностирова-ние цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспредели-тельного механизмов по величине компрессии. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность определения величины компрессии в каждом цилиндре | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность сделанных выводов | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести дефектацию шатунных шеек коленчатого вала и определить ремонтный размер. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность определения величины износа каждой шатунной шейки коленчатого вала | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность использования инструмента |  | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора ремонтного размера для обработки шатунных шеек | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность проверки свободного хода педали сцепления | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность проведения регулировки свободного хода педали сцепления | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести замену крестовины карданной передачи. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность демонтажа карданной передачи с автомобиля | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность замены крестовины карданного шарнира | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность монтажа карданной передачи на автомобиль | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести балансировку колеса на стенде. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность балансировки колеса | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность устранения дисбаланса колеса при помощи грузиков | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести замену диафрагмы топливоподка-чивающего насоса. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность демонтажа топливоподкачивающего насоса с двигателя | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность замены диафрагмы топливоподкачивающего насоса | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность монтажа топливоподкачивающего насоса на двигатель | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Проверить величину свободного хода рулевого колеса. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проверки величины свободного хода рулевого колеса | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность проверки величины свободного хода рулевого колеса | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести дефектацию зубчатых колёс. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность проведения дефектации зубчатых колёс | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность использования инструмента |  | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность расчёта величины износа зуба | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести контрольный осмотр автомобиля перед выходом из парка. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность проведения операций согласно перечня работ при ежедневном техническом обслуживании | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Проверить работу фильтра центробежной очистки масла и произвести его очистку. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность проверки работы фильтра центробежной очистки масла | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность очистки фильтра центробежной очистки масла | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Произвести смену масла в картере двигателя. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность замены масла и фильтра (фильтрующего элемента) | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Разработать технологичес-кий процесс ремонта деталей. |  | - последовательность выявления дефекта детали | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность определения способа ремонта детали | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность разработки технологического процесса восстановления детали | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
| Оценить эффективность производствен-ной деятельности предприятия через показатель рентабельности. |  | - последовательность и точность определения себестоимости по видам услуг | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность вычисления прибыли по видам услуг | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и точность определения рентабельности производственной деятельности предприятия | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
| Рассчитать нормы времени на станочные и ремонтные работы. |  | - последовательность и точность расчета норм времени на станочные и ремонтные работы | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
| Оценить состояние охраны труда на заданном объекте. |  | - последовательность проведения анализа показателей состояния охраны труда на заданном объекте | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность оценки состояния охраны труда на заданном объекте | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
| Произвести замену ведомого диска механизма сцепления. |  | - организация рабочего места | ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - правильность выбора инструмента и оборудования | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность демонтажа механизма сцепления с автомобиля | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность замены ведомого диска механизма сцепления | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - последовательность и правильность монтажа механизма сцепления на автомобиль | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - точность регулировки свободного хода педали сцепления | Инструкционная карта | Соответствует/ не соответствует |
|  |  | - соблюдение правил охраны труда |  | Соблюдает/ не соблюдает |
| Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 35 вариантов Время выполнения каждого задания: 90 минут Литература для экзаменующихся: 1. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.К. Вахламов, М.Г Шатров, А.А. Юрчевский; Под ред. А.А. Юрчевского. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 816с. 2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Власов, С.В. Жанказнев, С.М. Круглов и др.; Под ред. В.М. Власова. М.: Изд. центр «Академия», 2007.- 480с. 3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – М.: Изд. центр «Академия», 2005.-496с. 4. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007.- 384с. 5. Беднарский В.В. Организация капитального ремонта автомобилей: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: «Феникс»,2005.- 592с 6. Практикум по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта / В.М. Токаренко, В.И. Сирота, В.М. Колмаков и др.; Под ред. В.М. Токаренко. – К.: Чрожай, 1989.- 320с. Рекомендации по проведению оценки: 1.Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и показателями оценки. 2.Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания. |

## 2.2 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме защиты курсового проекта

Целью курсового проекта МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» раздела 3 «Выполнение технического обслуживания автомобилей» является углубление, закрепление и систематизация знаний обучающихся по решению вопросов технологического проектирования производственных подразделений современных эксплуатационных автотранспортных предприятий.

На основе изучения теоретического материала профессионального модуля в проекте осуществляется технологическое проектирование одного из производственных подразделений автотранспортного предприятия. При этом в проекте решаются следующие основные задачи:

- определение объемов работ и численности исполнителей;

- разработка вопросов организации и технологии работ;

- принятие планировочных решений;

- разработка мероприятий по технике безопасности.

Курсовой проект разрабатывается по индивидуальному заданию на проектирование, которое выдается обучающимся. Заданием на проектирование предусмотрена технологическая разработка одного из подразделений, на котором выполняются техническое обслуживание, диагностика или текущей ремонт.

Указанные задачи решаются в соответствующих разделах пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка является текстовым документом проекта, в котором выполняются необходимые технологические расчеты, и приводится обоснование принимаемых решений.

По своему содержанию пояснительная записка должна состоять из следующих разделов:

- введение;

- характеристика автотранспортного предприятия и объекта проектирования;

- расчетно-технологический раздел;

- организационный раздел;

- технологический раздел;

- техника безопасности;

- заключение;

- список литературы.

Графическая часть отражает принятое в проекте планировочное решение по производственному подразделению, указанному в задании.

В курсовом проекте МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» раздела 4 «Ремонт автомобилей» обучающиеся должны развить навыки и приобрести опыт применения теоретических знаний к решению практических задач по организации разборочных, сборочных, дефектовочных работ и работ по устранению дефектов, то есть по восстановлению деталей с учетом современных достижений науки и техники. Кроме того, обучающиеся должны научиться самостоятельной работе с чертежами, техническими условиями, новыми технологическими процессами, технологической документацией, литературой по нормированию; приобрести навыки по разработке конструкции несложных приспособлений и стендов; научиться экономически обосновывать выбранные способы устранения дефектов; подбирать необходимое оборудование и оснастку; организовывать рабочие места.

Курсовой проект включает в себя:

- расчетно-пояснительную записку;

- графическую часть (сборочный чертеж приспособления (стенда) и рабочие чертежи деталей приспособления (стенда).

Расчетно-пояснительная записка должна включать:

- титульный лист установленного образца;

- задание на курсовой проект;

- содержание;

- введение;

- технологический раздел;

- конструкторский раздел;

- заключение;

- список использованной литературы.

В расчетно-пояснительную записку также включается рабочий чертеж изготавливаемой детали, ремонтный чертеж восстанавливаемой детали, технологические карты, эскизы, схемы, карты, технические условия.

Требования к защите проекта:

Защита курсового проекта является не только формой проверки знаний студента по профессиональному модулю, но и умения им логично излагать материал, обосновывать предложенные решения, корректно вести дискуссию.

Защита состоит из короткого (до 5 минут) доклада студента и ответов на заданные членами комиссии вопросы. Вопросы, задаваемые студенту при защите, не должны выходить за рамки тематики курсового проекта.

Присутствие посторонних лиц при защите проектов допускается с разрешения комиссии или руководителя.

Показатели оценки проекта:

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | Организация технологического процесса технического обслуживания подвижного состава. Организация технологического процесса текущего и капитального ремонта подвижного состава. Выбор рационального метода и формы организации технического обслуживания и ремонта автомобилей. Определение эффективной формы организации труда производственного процесса. Выполнение оценки эффективности производственной деятельности. |  |
| ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств | Оценивание состояния охраны труда. |  |
| ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей | Разработка технологического процесса восстановления деталей. |  |
|  | Разработка технологического процесса ремонта. |  |
|  | Оформление документов на технологический процесс восстановления деталей в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. |  |
|  | Нормирование станочных и ремонтных работ. |  |

Показатели оценки защиты проекта:

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств | Своевременное выполнение курсового проекта. |  |
|  | Качественное выполнение основной части проекта и соответствие его индивидуальной теме работы. |  |
|  | Оформление проекта в соответствии с требованиями ЕСКД. |  |
|  | Уровень защиты курсового проекта |  |

3. Контроль приобретения практического опыта

| Требования к практическому опыту и коды формируемых профессиональных компетенций | Коды и наименование формируемых профессиональных, общих компетенций, умений | Виды и объем работ на учебной и/ или производственной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. | ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - разборка и сборка двигателя; - разборка и сборка приборов системы питания; - разборка и сборка приборов электрооборудования; - разборка и сборка сцепления и карданной передачи; - разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки; - разборка и сборка ведущих мостов; - разборка и сборка передних мостов; - разборка и сборка рулевых механизмов и приводов; - разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы. | Аттестационный лист о прохождении практики. |
| Технического контроля эксплуатируемого транспорта. |  | Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ежедневного обслуживания. Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1. Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 2. Работа на посту текущего ремонта автомобилей. Работа на рабочих местах производственных отделений и участков. | Аттестационный лист о прохождении практики. |
| Осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. |  | - общий осмотр автомобиля. - техническое обслуживание и ремонт двигателя. - техническое обслуживание и ремонт системы питания автомобиля. - техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. - техническое обслуживание и ремонт сцепления, коробки передач, карданной передачи. - техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов. - техническое обслуживание и ремонт переднего моста и рулевого управления. - техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. - техническое обслуживание и ремонт ходовой части. - техническое обслуживание и ремонт кабины, платформы и оперения. | Аттестационный лист о прохождении практики. Свидетельство об уровне квалификации (слесарь по ремонту автомобилей). |

# 4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Условия выполнения задания

Задание будет выполняться в учебно-производственных мастерских на экзамене по ПМ.01

Оборудование: рабочее место в учебно-производственных мастерских оснащённое необходимыми инструментами и оборудованием для технического обслуживания и ремонта автомобиля.

Задание будет выполняться в реальных условиях профессиональной деятельности

Задание для экзаменующегося включает 2 задания:

- Тестирование по охране труда.

Тест по охране труда

1) Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?

а)охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

б)охрана труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей;

в) охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда.

2) Что входит в обязанности работника в области охраны труда?

а)обеспечить хранение выданной спецодежды;

б)соблюдать режим труда и отдыха;

в)немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте;

г)проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

3) О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя?

а)о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

б)о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;

в)об ухудшении состояния своего здоровья;

г)о всем перечисленном.

4) Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю?

а)36 часов;

б)40 часов;

в)42 часа.

5) Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в организации?

а)Правилами внутреннего трудового распорядка организации;

б)Распоряжением руководителя подразделения.

6. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований
охраны труда?

а)все работники организации, в т.ч. руководитель;

б)только работники, занятые на работах повышенной опасности;

в)только работники службы охраны труда и руководители подразделений.

7) Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации?

а)служба охраны труда;

б)работодатель;

в)отдел по работе с персоналом.

8) Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на
производстве, в какие сроки?

а)работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа членов и в количестве не менее трех человек, в т.ч. председателя комиссии при расследовании легкого несчастного случая;

б)специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию незамедлительно в количестве не менее трех человек. При групповом, тяжелом или смертельном несчастном случае в состав комиссии должен входить государственный инспектор труда;

в)государственный инспектор труда, независимо от тяжести несчастного случая, в течение суток после получения извещения от организации.

9) Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника
при его несогласии с результатами расследования?

а)государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации;

б)федеральная инспекция труда;

в)суд;

г)все названные органы.

10) Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте?

а)непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы;

б)специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной деятельности работника;

в)лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение месяца после приема работника в организацию.

11) Сроки проведения специального обучения по охране труда
руководителей и специалистов организаций:

а)не реже одного раза в 5 лет;

б)по мере необходимости;

в)не реже одного раза в 3 года.

12) Существует ли категория работников, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем месте?

а)нет такой категории, все работники организации проходят первичный инструктаж;

б)да, это работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента. Работодателем утверждается Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;

в)да, это руководители и специалисты, имеющие удостоверения о проверке
знаний требований охраны труда.

13) В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте?

а) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций  сроки проведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда;

б)для работников, занятых на работах; с повышенной опасностью, ежеквартально, для остальных - ежегодно;

в)в соответствии с ответами «а» и «б».

14) В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он
фиксируется?

а)при приеме на работу с записью в личную карточку;

б)при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении технологического процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с вредными и (или) опасными условиями труда - более 30 дней. Фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;

в)при выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске.

15) Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой помощи
пострадавшим?

а)да, при приеме на работу в соответствии с программой вводного инструктажа;

б)желательно;

в)работодатель обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу лица проходят это обучение не позднее одного месяца после приема на работу.

16) Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте?

а)проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом безопасных приемов и методов труда. Завершается устной проверкой приобретенных знаний и навыков. Регистрируется в журнале;

б)проводится по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке;

в) проводится в соответствии с ответами «а» и «б».

17) Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц,
принимаемых на работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными условиями
труда?

а) после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 смен) под руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск оформляется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью инструктируемого и инструктирующего;

б) работодатель устанавливает в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных работ, порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников рабочих профессий;

в) в соответствии с ответами «а» и «б».

18) Какие категории пользователей персональными компьютерами
проходят обязательные периодические медицинские осмотры?

а)все категории пользователей;

б)работающие с персональными компьютерами более 50% рабочего времени - профессионально связанные с эксплуатацией персональных компьютеров;

в)операторы, программисты, инженеры и техники персональных компьютеров.

19) Кто обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране
труда для работников организации?

а) работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа;

б) руководитель работ;

в) служба охраны труда.

20) Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции
по охране труда для работников, а также перечень этих инструкций?

а) перечень вывешивается на доступном месте, инструкции хранятся на соответствующих рабочих местах;

б)каждый работник хранит свою инструкцию; перечень – руководитель структурного подразделения;

в)перечень хранится у руководителя структурного подразделения, он же определяет местонахождение действующих в подразделении инструкций с учетом доступности и удобства ознакомления с ними.

21) Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний осуществляется:

а) в виде страховых выплат; возмещения утраченного заработка;
единовременного пособия;

б) в виде пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование; единовременной страховой выплаты и ежемесячных страховых выплат, а также дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего.

22) Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на приобретение средств индивидуальной зашиты?

а) да, в соответствии с трудовым договором;

б) нет, работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя;

в)вопрос решается индивидуально по согласованию между работником и работодателем.

23) Можно ли использовать специальную одежду и специальную обувь, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего применения?

а) нет;

б) да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезжированния и ремонта;

в) не рекомендуется.

24) Ограничены ли сроки расследований несчастных случаев?

а) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом расследуются в течение 15 дней, остальные - в течение 3 дней со дня происшедшего события;

б)групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом расследуются в течение 15 календарных дней, остальные - в течение 3 календарных дней со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию.

- Комплексное практическое задание.

ВАРИАНТ № 1 - 30

Выполнить техническое обслуживание и ремонт узла автомобиля, согласно  заданного варианта.

ВАРИАНТ 1

Выполнить техническое обслуживание и ремонт рулевого механизма червячного типа

ВАРИАНТ 2

Выполнить техническое обслуживание и ремонт  предпускового подогревателя

ВАРИАНТ 3

Выполнить техническое обслуживание и ремонт  тормозного механизма барабанного

типа

ВАРИАНТ 4

Выполнить техническое обслуживание и ремонт компрессора

ВАРИАНТ 5

Выполнить техническое обслуживание и ремонт  колеса

ВАРИАНТ 6

Выполнить техническое обслуживание и ремонт карбюратора

ВАРИАНТ 7

Выполнить техническое обслуживание и ремонт коробки передач

ВАРИАНТ 8

Выполнить техническое обслуживание и ремонт раздаточной коробки

ВАРИАНТ 9

Выполнить техническое обслуживание и ремонт  муфты сцепления

ВАРИАНТ 10

Выполнить техническое обслуживание и ремонт карданной передачи

ВАРИАНТ 11

Выполнить техническое обслуживание и ремонт  заднего моста

ВАРИАНТ 12

Выполнить техническое обслуживание и ремонт  тормозного механизма дискового типа

ВАРИАНТ 13

Выполнить техническое обслуживание и ремонт гидровакуумного усилителя привода тормозов

ВАРИАНТ 14

Выполнить техническое обслуживание и ремонт  тормозного цилиндра

ВАРИАНТ 15

Выполнить техническое обслуживание и ремонт стартера

ВАРИАНТ 16

Выполнить техническое обслуживание и ремонт рамы

ВАРИАНТ 17

Выполнить техническое обслуживание и ремонт амортизатора

ВАРИАНТ 18

Выполнить техническое обслуживание и ремонт  рулевых приводов при независимой подвеске

ВАРИАНТ 19

Выполнить техническое обслуживание и ремонт кабины

ВАРИАНТ 20

Выполнить техническое обслуживание и ремонт реечного рулевого механизма

ВАРИАНТ 21

Выполнить техническое обслуживание и ремонт жидкостного насоса системы охлаждения

ВАРИАНТ 22

Выполнить техническое обслуживание и ремонт масляного насоса системы смазки

ВАРИАНТ 23

Выполнить техническое обслуживание и ремонт прерывателя –распределителя

ВАРИАНТ 24

Выполнить техническое обслуживание и ремонт радиатора системы охлаждения

ВАРИАНТ 25

Выполнить техническое обслуживание и ремонт генератора

ВАРИАНТ 26

Выполнить техническое обслуживание и ремонт рулевых приводов при зависимой подвеске

ВАРИАНТ 27

Выполнить техническое обслуживание и ремонт рулевого механизма типа винт-гайка

ВАРИАНТ 28

Выполнить техническое обслуживание и ремонт кузова легкового автомобиля

ВАРИАНТ 29

Составить технологическую карту  ремонта  топливного насоса высокого давления ( ТНВД)

ВАРИАНТ 30

Выполнить техническое обслуживание и ремонт топливного насоса низкого давления (ТННД)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ

Условия выполнения заданий

Место выполнения задания – учебно-производственные мастерские

Оборудование: рабочее место в учебно-производственных мастерских оснащённое необходимыми инструментами и оборудованием для технического обслуживания и ремонта автомобиля.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

Количество вариантов для экзаменующихся – 30.

Количество заданий в каждом варианте - 2.

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

| Номер и краткое содержание задания | Оцениваемые компетенции | Показатели оценки результата (требования к выполнению задания) |
| --- | --- | --- |
| Тест по охране труда | ПК 1.3. | Эталон ответов № вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ответ а г г б а а б а г а в б № вопроса 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ответ а б в а в б а в б б б б |
| Выполнить техническое обслуживание и ремонт узла автомобиля | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. | - Правильность подготовки рабочего места |
|  |  | - Правильность выбора инструмента и оборудования для ТО |
|  |  | - Последовательность выполнения операций при ТО |
|  |  | - Правильность определения неисправности узла. |
|  |  | - Правильность выбора инструмента и оборудования для ремонта |
|  |  | - Последовательность выполнения операций при ремонте |
|  |  | -Соблюдение требование охраны труда при выполнении работ. |
|  |  | - Качество выполненной работы. |

3. Контроль приобретения практического опыта

| Требования к практическому опыту и коды формируемых профессиональных компетенций | Коды и наименование формируемых профессиональных, общих компетенций, умений | Виды и объем работ на учебной и/ или производственной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля | ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Разборка и сборка бензинового двигателя грузового автомобиля Разборка и сборка бензинового двигателя легкового автомобиля Разборка и сборка дизельного двигателя грузового автомобиля Разборка и сборка приборов системы питания бензинового двигателя. Разборка и сборка приборов системы питания дизельного двигателя. Разборка и сборка источников и потребителей электрического тока. Разборка и сборка сцепления грузового автомобиля. Разборка и сборка сцепления легкового автомобиля . Разборка и сборка карданной передачи грузового автомобиля. Разборка и сборка карданной передачи легкового автомобиля. Разборка и сборка коробки передач грузового автомобиля. Разборка и сборка коробки передач легкового автомобиля. Разборка и сборка раздаточной коробки грузового автомобиля. Разборка и сборка раздаточной коробки легкового автомобиля. Разборка и сборка ведущих мостов грузового автомобиля. Разборка и сборка ведущих мостов легкового автомобиля. Разборка и сборка передних мостов грузового автомобиля. Разборка и сборка передних мостов легкового автомобиля. Разборка и сборка рулевых механизмов. Разборка и сборка рулевых приводов. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы с пневмоприводом. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы с гидроприводом. | Текущая оценка выполнения каждого задания. Дневник и отчет по учебной практике, с приложением первичных документов; экспертного заключения преподавателя по составленным первичным документам (аттестационный лист по учебной практике) Дифференцированный зачет по учебной практике |
| Выполнение технического контроля эксплуатируемого транспорта |  | - Разработка алгоритма оценивания состояния охраны труда на производственном участке. Выполнение оценки состояния охраны труда в организации. - Общий осмотр и технический контроль автомобиля перед выездом на линию. Контроль технического состояния при хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств. Организация технического контроля качества при выполнении работ по ТО автотранспортных средств. Организация технического контроля качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств. Организация технического контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств. Выбор методов контроля качества при выполнении работ по ТО автотранспортных средств. Выбор методов контроля качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств. Выбор методов контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств. |  |
| Выполнение технического обслуживания и ремонта автомобилей |  | Техническое обслуживание и ремонт бензинового двигателя. Техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя. Техническое обслуживание и ремонт системы питания автомобиля. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования Техническое обслуживание и ремонт сцепления, коробки передач, карданной передачи. Техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов. Техническое обслуживание и ремонт переднего моста и рулевого управления. Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. Техническое обслуживание и ремонт кабины, платформы и оперения. Разработка технологического процесса ремонта деталей и узлов автотранспортных средств. Подготовка рабочего места по проведению ТО и ремонта автотранспорта. Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ежедневного обслуживания. Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1. Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 2. Работа на посту текущего ремонта автомобилей. Работа на рабочих местах производственных отделений и участков. |  |

6. Перечень  теоретических вопросов к экзамену №1 МДК 01.01 Устройство автомобилей

- Назначение, типы и устройство колёс легковых и грузовых автомобилей.

- Устройство и работа приборов контроля давления.

- Назначение, устройство и работа генератора переменного тока.

- Динамика и кинематика кривошипно-шатунного механизма.

- Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые на автомобиле, их назначение и работа.

- Назначение рулевого управления. Схема поворота автомобиля.

- Назначение, устройство и принцип действия гидроусилителя рулевого управления.

- Устройство и работа прерывателя-распределителя. Цепи низкого и высокого напряжения.

- Устройство и принцип действия независимой подвески автомобиля.

- Назначение, устройство и работы центробежного регулятора опережения зажигания.

- Назначение, устройство и работа энергоаккумулятора.

- Устройство и работа системы освещения автомобиля. Типы фар и их краткая характеристика.

- Назначение, устройство и работа телескопического амортизатора.

- Устройство и работа стартера, его основные неисправности, их признаки и способы устранения.

- Устройство рулевого привода при зависимой подвеске колёс.

- Угол опережения зажигания, режимы его регулирования.

- Объяснить устройство и работу рулевого механизма с передачей типа червяк – ролик.

- Назначение, устройство и работа звуковых сигналов, применяемых на автомобилях.

- Типы, устройство и работа колёсных тормозных механизмов.

- Назначение, устройство аккумуляторной батареи, типы и маркировка, сроки службы.

- Назначение и устройство рамы.

- Статическое и динамическое уравновешивание двигателей.

- Назначение, устройство и работа предпускового подогревателя.

- Устройство и принцип действия зависимой подвески автомобиля.

- Устройство и принцип действия тормозной системы автомобиля с пневматическим приводом.

- Принцип действия электронной системы зажигания с датчиком Холла.

- Основные типы рулевых механизмов, их назначение, устройство и работа.

- Назначение, устройство и маркировка искровых свечей зажигания.

- Устройство и принцип действия тормозной системы автомобиля с гидравлическим приводом.

- Устройства для облегчения пуска двигателя.

- Назначение и типы подвесок автомобилей.

- Устройство и работа приборов контроля температуры. Покажите размещение датчиков на изучаемых двигателях.

- Устройство рулевого привода при независимой подвеске колёс.

- Обоснуйте принцип действия контактной системы зажигания. Что вызывает подгорание контактов в этой системе?

- Устройство и работа указателей уровня топлива.

- Назначение, устройство и работа компрессора.

- Назначение, устройство и работа вакуумного регулятора.

- Смесеобразование в двигателях с искровым зажиганием.

- Назначение, устройство и работа регулирующих устройств генератора.

- Смесеобразование в дизельных двигателях.

- Устройство и маркировка шин, нормы внутреннего давления в них.

- Действительные циклы, происходящие в двигателе внутреннего сгорания.

- Классификация тормозных систем автомобилей.

- Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания.

- Устройство и работа стояночной тормозной системы.

- Объясните работу контактно-транзисторной системы зажигания.

- Назначение и устройство переднего управляемого моста.

- Индикаторная диаграмма четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания.

- Объяснить устройство кузова легкового автомобиля.

- Назначение, устройство и работа приборов световой сигнализации.

- Углы установки передних управляемых колёс автомобиля, их значение и влияние на износ шин.

- Факторы, влияющие на процесс приготовления горючей смеси в двигателе с искровым зажиганием.

7. Перечень  теоретических вопросов к экзамену №2 МДК 01.01 Устройство автомобилей

- Силы, действующие на автомобиль при его движении.

- Нефть. Способы переработки нефти.

- Устойчивость автомобиля при движении вдоль склона.

- Трансмиссионные масла.

- Влияние конструкции автомобиля на проходимость.

- Газоконденсатные топлива, спирты и водород.

- Увод колеса при боковой деформации шины.

- Октановое число. Маркировка бензинов.

- Силы сопротивления движению автомобиля.

- Качество топлива и смазочных материалов.

- Тяговая динамичность автомобиля.

- Гидравлические масла.

- Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на расход топлива.

- Свойства и показатели бензинов.

- Устойчивость автомобиля при движении поперек склона.

- Тормозные и амортизаторные жидкости.

- Перспективы развития автомобильного транспорта.

- Охрана окружающей среды.

- Топливная экономичность автомобиля.

- Резиновые материалы.

- Сила сцепления шин с дорогой.

- Цетановое число. Маркировка дизельного топлива.

- Стабилизация управляемых колес автомобиля.

- Автомобильные пластичные смазки.

- Силы и моменты, действующие на колесо. Реакция дороги.

- Токсичность и огнестойкость автомобильных эксплуатационных материалов.

- Геометрические параметры автомобиля, определяющие его проходимость.

- Требования предъявляемые к дизельному топливу.

- Испытания тягово-скоростных свойств автомобиля.

- Моторные масла.

- Влияние боковой упругости шин на управляемость автомобиля.

- Сжатые и сжиженные газы.

- Взаимодействие колёс с опорной поверхностью.

- Управление расходом топлива и смазочных материалов.

- Стабилизирующие действия продольного наклона шкворня и боковой эластичности шин.

- Обивочные, уплотнительные, прокладочные и изоляционные материалы.

- Тяговые и опорные показатели проходимости. Способы увеличения проходимости автомобиля.

- Требования предъявляемые к качеству бензина.

- Предельные случаи движения колес – юз и буксование.

- Жидкости для систем охлаждения.

- Факторы, влияющие на плавность хода автомобиля.

- Лакокрасочные и защитные материалы.

- Дайте определение эксплуатационных свойств, обеспечивающих движение подвижного состава.

- Свойства и показатели дизельного топлива.

- Влияние поворачиваемости на курсовую устойчивость автомобиля.

- Пусковые, стеклоомывающие жидкости. Моющие средства.

- Стабилизирующие действия поперечного наклона шкворня.

- Эксплуатационные требования к смазочным материалам.

- Устойчивость по опрокидыванию автомобиля на повороте.

- Экономия топлива и смазочных материалов.

8. Перечень  теоретических вопросов к экзамену №1 МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

- Дайте общие сведения о средствах диагностирования двигателя и его систем, ходовой части, трансмиссии.

- Проверка и регулировка топливного насоса высокого давления на величину подачи топлива.

- Отказы и неисправности системы зажигания двигателей, их причины и внешние признаки.

- Проверка дымности отработавших газов дизельного двигателя.

- Общее устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика оборудования для уборочных, моечных и очистных работ.

- Проверка и регулирование натяжения приводных ремней двигателя.

- Назовите причины пониженного и повышенного давления масла в смазочной системе двигателя. При каком давлении масла загорится лампочка на щитке приборов?

- Проверка и регулировка установки фар.

- Назначение и общие сведения о технологии ежедневного технического обслуживания.

- Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме двигателя ЗИЛ-508.

- Виды и режимы технического обслуживания автомобилей.

- Диагностирование цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов по величине компрессии.

- Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их причины и внешние признаки.

- Проверка уровня и измерение плотности электролита в аккумуляторной батарее.

- Виды изнашивания и их характеристика.

- Проверка топливного насоса при помощи прибора.

- Общее устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика оборудования для смазочно-заправочных работ.

- Правила приготовления электролита и хранения аккумуляторной батареи.

- Основные неисправности и техническое обслуживание генераторов переменного тока.

- Проверка и установка угла опережения впрыска топлива.

- Назовите основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателей.

- Определение и устранение причин препятствующих пуску двигателя в системе питания.

- Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма, их причины и внешние признаки.

- Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода.

- Назначение, классификация и общее устройство осмотровых канав.

- Диагностирование системы зажигания при помощи мотор-тестера.

- Основные неисправности аккумуляторных батарей, их причины и внешние признаки.

- Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров.

- Основные неисправности и техническое обслуживание системы питания двигателей, работающих на газовом топливе.

- Проверка работы и очистка фильтра центробежной очистки масла.

- Назовите основные работы, проводимые при техническом обслуживании системы охлаждения.

- Проверка и регулировка форсунки при помощи прибора.

- Назовите причины переобогащения и переобединения горючей смеси в карбюраторном двигателе.

- Прослушивание двигателя, проверка работы его систем по встроенным приборам.

- Надежность автомобиля и ее основные показатели.

- Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме двигателя КамАЗ – 740.

- Назовите основные работы, выполняемые при техническом обслуживании системы зажигания двигателей.

- Правила обслуживания топливных фильтров системы питания двигателей.

- Общее устройство оборудования, состав комплектов инструментов и приспособлений для разборки и сборки агрегатов и механизмов автомобиля.

- Проверка герметичности игольчатого клапана и пропускной способности жиклеров.

- Назовите основные работы, выполняемые при техническом обслуживании системы питания карбюраторного двигателя.

- Проверка уровня и замена масла в картере двигателя внутреннего сгорания.

- Основные неисправности и техническое обслуживание стартеров.

- Проверка и регулировка топливного насоса высокого давления на момент начала подачи топлива.

- Отказы и неисправности газораспределительного механизма, их причины и внешние признаки.

- Проверка токсичности отработавших газов карбюраторного двигателя.

- Диагностирование технического состояния автомобиля.

- Проверка и установка зажигания карбюраторного двигателя.

- Назовите основные работы, проводимые при техническом обслуживании аккумуляторных батарей.

- Диагностирование цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов по утечке воздуха.

- Основные неисправности и техническое обслуживание приборов освещения.

- Определение и устранение причин препятствующих пуску двигателя в системе зажигания.

- Назовите основные работы, выполняемые при техническом обслуживании системы питания дизельного двигателя.

- Проверка и регулировка зазоров между контактами прерывателя и электродами свечи.

- Назовите причины перегрева и переохлаждения двигателя.

- Проверка герметичности системы питания дизельного двигателя.

- Назначение, классификация, общее устройство и принцип действия подъемно-транспортного оборудования.

- Правила обслуживания воздушных фильтров системы питания двигателя.

- Назовите основные работы, проводимые при техническом обслуживании смазочной системы.

- Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

9. Перечень  теоретических вопросов к экзамену №2 МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

- Хранение подвижного состава автомобильного транспорта.

- Проверка и регулировка осевого люфта в подшипниках вала рулевого механизма.

- Назовите причины, вызвавшие увеличенный ход рулевого колеса.

- Проверка и регулировка установки передних колес.

- Основные неисправности тормозной системы, их причины и устранение.

- Проверка суммарного окружного люфта ведущего моста, карданного вала и коробки передач.

- Централизованное управление техническим обслуживание и текущим ремонтом автомобиля.

- Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза.

- Сцепление ведет, причины и способы устранения данной неисправности.

- Вулканизация камер.

- Техническое обслуживание коробки передач и раздаточной коробки.

- Проверка общей силы трения в рулевом управлении.

- Работы, проводимые при техническом обслуживании главной передачи.

- Регулировка подшипников ступиц передних колес.

- Управление и организация производства технического обслуживание и текущего ремонта автомобилей.

- Монтаж и демонтаж шин на стендах.

- Работы, проводимые при техническом обслуживании рам и подвесок.

- Проверка усилителя рулевого управления.

- Диагностирование тормозной системы автомобиля.

- Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления при механическом приводе.

- Диагностирование технического состояния агрегатов трансмиссии.

- Проверка и регулировка схождения передних колес.

- Организация технологического процесса технического обслуживания автомобиля.

- Проверка уровня масла в различных агрегатах трансмиссии.

- Работы, проводимые при техническом обслуживании тормозной системы автомобиля.

- Проверка и регулировка шкворневого соединения.

- Неисправности карданной передачи, их причины и устранение.

- Проверка и регулировка люфта в сочленениях рулевого привода.

- Назовите причины, вызвавшие тугое вращение или заедание в рулевом механизме.

- Регулировка зазора между колодками и барабаном у тормозных механизмов с гидравлическим приводом.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ.

- Диагностирование автомобиля на комбинированных диагностических стендах.

- Основные неисправности колес и шин.

- Регулировка конических подшипников главной передачи ведущего моста.

- Организация технологического процесса текущего ремонта автомобилей.

- Проверка геометрической формы рамы.

- Основные неисправности механизмов ведущего моста их причины и устранение.

- Проверка и регулировка зацепления червяка с роликом.

- Работы, проводимые при техническом обслуживании карданной передачи.

- Регулировка подшипников ступиц задних колес.

- Назовите причины, вызвавшие слабое действие тормозов с гидравлическим приводом.

- Проверка свободного хода рулевого колеса.

- Работы, проводимые при техническом обслуживании сцепления.

- Проверка и регулировка привода стояночного тормоза легковых автомобилей.

- Диагностирование рулевого управления.

- Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы автомобиля.

- Основные неисправности ходовой части, их причины и устранение.

- Проверка и регулировка углов развала колес и наклона шкворня.

- Назовите причины вызвавшие пробуксовку сцепления и способы устранения этого явления.

- Регулировочные работы в рулевом механизме типа винт – гайка.

- Основные неисправности коробки передач и раздаточной коробки, их причины и устранение.

- Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления при гидравлическом приводе.

- Диагностирование автомобиля на постах общей и поэтапной диагностики.

- Проверка и регулировка бокового зазора и контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

- Техническое обслуживание колес и шин.

- Регулировка зазора между колодками и барабаном у тормозных механизмов с пневматическим приводом.

- Назовите причины, вызвавшие слабое действие тормозов с пневматическим приводом.

- Статическая и динамическая балансировка колес.

- Хранение и учет производственных запасов.

- Проверка и регулировка привода стояночного тормоза у грузовых автомобилей.

10. Билеты к квалификационному экзамену

Вариант 1

1. Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма.

2. Виды и режимы технического обслуживания автомобилей.

3. Произвести дефектацию коренных шеек коленчатого вала и определить ремонтный размер.

Вариант 2

1. Продольная устойчивость автомобиля по опрокидыванию на подъеме и спуске.

2. Виды и организация ремонта автомобилей.

3. Проверить  и  отрегулировать тепловые зазоры  клапанов механизма газораспределения двигателя.

Вариант 3

1. Эксплуатационные требования предъявляемые к пластичным смазкам.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание аккумуляторных батарей.

3. Произвести комплектование поршневых колец.

Вариант 4

1. Колеса легковых и грузовых автомобилей. Обозначение и маркировка шин.

2. Восстановление деталей способом пластического деформирования.

3. Прослушивание двигателя и проверка работы его систем по встроенным приборам.

Вариант 5

1. Бензины и требования предъявляемые к ним.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание смазочной системы.

3. Произвести замену тормозных колодок.

Вариант 6

1. Силы, действующие на автомобиль при его движении.

2. Ремонт узлов и приборов системы охлаждения.

3. Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров.

Вариант 7

1. Дизельные топлива и требования предъявляемые к ним.

2. Проверка и регулировка углов развала колес и наклона шкворня.

3. Произвести замену возвратных пружин клапанного механизма двигателя.

Вариант 8

1. Объяснить работу рабочей тормозной системы с гидравлическим приводом.

2. Основы сборки и испытания двигателей.

3. Провести работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.

Вариант 9

1. Охлаждающие жидкости и требования предъявляемые к ним.

2. Работы, выполняемые при техническом обслуживании сцепления.

3. Произвести дефектацию опорных шеек распределительного вала и определить ремонтный размер.

Вариант 10

1. Назначение, устройство и работа аккумуляторной батареи.

2. Сущность процесса дефектации и сортировки деталей.

3. Проверить состояние и отрегулировать натяжение ремней привода.

Вариант 11

1. Назначение, устройство и работа газораспределительного механизма.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание коробки передач.

3. Произвести дефектацию нижней и верхней головок шатуна.

Вариант 12

1. Маркировка и свойства трансмиссионных масел.

2. Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве.

3. Произвести регулировку подшипников ступиц колёс.

Вариант 13

1. Объяснить работу секции топливного насоса высокого давления.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание системы зажигания.

3. Определить изгиб распределительного вала двигателя.

Вариант 14

1. Контрольно-измерительный приборы, устанавливаемые на автомобиле, их назначение и работа.

2. Прием автомобилей и агрегатов в ремонт.

3. Проверка и регулировка форсунки при помощи прибора.

Вариант 15

1. Резиновый, уплотнительный и обивочный материалы.

2. Работы, проводимые при техническом обслуживании системы питания дизельного двигателя.

3. Произвести комплектование деталей по массе.

Вариант 16

1. Назначение, устройство и работа системы охлаждения двигателя.

2. Восстановление деталей сваркой и наплавкой.

3. Удалить воздух из рабочей тормозной системы с гидравлическим приводом.

Вариант 17

1. Объяснить принцип действия пятиступенчатой коробки переключения передач.

2. Организация технического обслуживания автомобиля.

3. Произвести монтаж-демонтаж колес на стенде.

Вариант 18

1. Лакокрасочные и защитные материалы.

2. Ремонт деталей класса «корпусные детали».

3. Проверить и отрегулировать зазор между электродами искровых свечей.

Вариант 19

1. Назначение, устройство и работа генератора.

2. Основные неисправности и техническое обслуживание системы охлаждения.

3. Произвести дефектацию гильз цилиндров и определить ремонтный размер.

Вариант 20

1. Назначение, устройство и работа смазочной системы двигателя

2. Мойка и очистка объектов ремонта.

3. Диагностирование цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов по величине компрессии.

Вариант 21

1. Масла для двигателей и требования предъявляемые к ним.

2. Основные неисправности и диагностирование агрегатов трансмиссии.

3. Произвести дефектацию шатунных шеек коленчатого вала и определить ремонтный размер.

Вариант 22

1. Назначение, устройство, работа и типы подвесок автомобилей.

2. Ремонт узлов и приборов смазочной системы.

3. Проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Вариант 23

1. Устройство и работа фар и их краткая характеристика.

2. Определение и устранение причин препятствующих пуску двигателя в системе зажигания.

3. Произвести замену крестовины карданной передачи.

Вариант 24

1. Проходимость автомобиля.

2. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой

3. Произвести балансировку колеса на стенде.

Вариант 25

1. Устройство рулевого привода при различных типах подвесок. Схема поворота автомобиля.

2. Работы, выполняемые при техническом обслуживании ходовой части.

3. Произвести замену диафрагмы топливоподкачивающего насоса.

Вариант 26

1. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма.

2. Схема технологического процесса капитального ремонта автомобиля.

3. Проверить величину свободного хода рулевого колеса.

Вариант 27

1. Способы получения нефтепродуктов.

2. Основные неисправности и диагностирование тормозной системы

3. Произвести дефектацию зубчатых колёс и шлицевых валов.

Вариант 28

1. Назначение, устройство и работа дифференциала.

2. Технологический процесс разборки автомобилей.

3. Произвести контрольный осмотр автомобиля перед выходом из парка.

Вариант 29

1. Назначение, устройство и работа стартера.

2. Ремонт узлов и приборов системы питания двигателя.

3. Проверить работу фильтра центробежной очистки масла и произвести его очистку.

Вариант 30

1. Угол опережения зажигания, режимы его регулирования.

2. Назначение и сущность комплектования деталей

3. Произвести смену масла в картере двигателя.

Вариант 31

1. Схема включения элементов электрооборудования.

2. Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.

3. Разработать технологический процесс ремонта деталей.

Вариант 32

1. Тормозная динамичность автомобиля.

2. Формы и методы организации и управления производством.

3. Оценить эффективность производственной деятельности предприятия через показатель рентабельности.

Вариант 33

1. Устройство и работа приборов системы зажигания. Цепи низкого и высокого напряжения.

2. Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

3. Рассчитать нормы времени на станочные и ремонтные работы.

Вариант 34

1. Альтернативные виды топлива.

2. Классификация и основные характеристики автомобильного транспорта.

3. Оценить состояние охраны труда на заданном объекте.

Вариант 35

1. Энергетические и экономические показатели двигателей внутреннего сгорания.

2. Техника безопасности при работе с эксплуатационными материалами. Охрана окружающей среды.

3. Произвести замену ведомого диска механизма сцепления.

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Фамилия, имя, отчество – __________________________,

обучающийся на ___ курсе по специальности среднего профессионального образования

_____________________________________________________________________________

успешно прошёл(ла) учебную/производственную практику по профессиональному модулю _____________________________________________________________________________________

в объёме ____ часов с "___" ___________ 20____года по "___" ___________ 20____года

в ________________________ _________________________________________________

| Виды и качество выполненных работ |
| --- |
| Виды и объём работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной/производственной практики:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дата "___" ___________ 20____года                                    Подпись руководителя практики:

Преподаватель специальных дисциплин _________________  ______________

Подпись ответственного лица организации (базы практики): _________________  ______________

Представитель предприятия  _________________    ______________

Приложение 2

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество – _____________________________________________________,

обучающийся на 3 курсе по специальности среднего профессионального образования

_____________________________________________________________________________

освоил (а) программу профессионального модуля ______________________________________________________________________________

в объёме ________ часов с "___" ___________ 20____года  по "___" ___________ 20____года

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК.01.01 | Зачёт | 4 (хорошо) |
| МДК.01.01 | Экзамен | 3 (удовлетворительно) |
| МДК.01.01 | Экзамен | 5 (отлично) |
| Учебная практика | Дифференцированный зачёт | 3 (удовлетворительно) |
| МДК.01.02 | Экзамен | 3 (удовлетворительно) |
| МДК.01.02 | Экзамен | 4 (хорошо) |
| МДК.01.02 | Экзамен | 4 (хорошо) |
| Учебная практика | Дифференцированный зачёт | 4 (хорошо) |
| Производственная практика | Дифференцированный зачёт | 5 (отлично) |

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы):

Тема _______________________________________________________________________________

Оценка – 3 (удовлетворительно)

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10 |  | соответствует |

Дата "___" ___________ 20____года                       Подписи членов экзаменационной комиссии:

_________________    ______________

_________________    ______________

_________________    ______________

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________

В комплект КОС внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/